## Slide 1
天基超算、Sputnix与软件定义卫星
中国科学院软件研究所
软件定义卫星技术联盟
赵军锁
深圳20191214

## Slide 2: Sputnik：October 4, 1957 at 22:28:34 Moscow Time

## Slide 3: Sputnix：智能卫星专用的平台化系统软件解决方案
Sputnix Common Software
Sputnix Application Development Tool Chains
Software Defined X(everything)
Artificial Intelligence
Sputnix Application Framework
Sputnix System Software
Sputnix IP

## Slide 4: 报告内容
发展背景
软件定义卫星的概念与内涵
天基超算的实现方法
Sputnix的构造思路
关于标准、平台与生态的思考

## Slide 5: 天网恢恢

## Slide 6: 849 VS 284  53980+ VS 3657+
O3b | 20 | 银河航天科技有限公司 | 900 | 北京未来导航科技有限公司 | 32
Skybox | 24 | 北京九天微星科技发展有限公司 | 872 | 上海欧科微航天科技有限公司 | 28
行星实验室 | 95 | 东方红卫星移动通信有限公司 | 300 | 北京航天世景信息技术有限公司 | 24
OneWeb | 900 | 上海连尚网络科技有限公司 | 272 | 长沙天仪研究院 | 24
SpaceX | 41943 | 成都国星宇航科技有限公司 | 192 | 北京和德宇航技术有限公司 | 24
新铱星 | 81 | 上海蔚星数据科技有限公司 | 186 | 华讯方舟 | 108
波音公司 | 2956 | 航天科工空间工程发展有限公司 | 156 | 河北省 | 16
斯派尔公司 | 125 | 长光卫星技术有限公司 | 138 | 嘉定 | 7
亚马逊 | 3236 | 北京零重空间技术有限公司 | 132 | 浙江天地经纬公司 | 60
三星 | 4600 | 航天行云科技有限公司 | 80 | 中国航天科技集团 | 24
Facebook | ？ | 欧比特宇航科技股份有限公司 | 34 | 北京国电高科科技有限公司 | 38
… | … | … | … | … | …

## Slide 7: 概念与内涵：未来的卫星怎么造、怎么用、怎么管
以天基超算平台为核心，采用开放系统架构，拥有开源软件生态，设有航天应用商店，支持有效载荷即插即用，应用软件按需加载，系统功能快速重构的新一代智能卫星系统
允许第三方为其开发软件并在其上部署软件
能够通过软件上注持续扩充功能、提升性能
研制周期长/成本高的问题
开放系统架构
软硬件解耦合
应用效能低的问题
航天应用商店
多租户、共享
智能化、网络化
频谱资源紧张的问题
软件无线电、认知无线电、智能通信
轨道轨位紧张的问题
一星多能、一星多用
软件定义卫星 智能引领航天

## Slide 8: 概念与内涵：软硬件解耦合+开放系统架构+开源软件生态
支持主流接口形式的载荷接入与计算加速环境
实时数据处理引擎
智能信息处理引擎
离线数据处理引擎
基于软件容错技术的高性能分布式计算环境
与主流计算环境兼容的应用程序执行环境
app
app
app
app
app
app
app
app
app
载荷
载荷
载荷
载荷
载荷
载荷
载荷
载荷
载荷
FPGA阵列
GPU阵列
Flash阵列
DSP阵列
CPU阵列
DDR阵列
天基超算平台
Sputnix

## Slide 9: 算力是制约软件定义卫星发展的最大障碍
天宫一号10Mhz 阿波罗 2MHz 哈勃1.25MHz/25MHz 好奇号400MHz

## Slide 10: 代码是制约软件定义卫星发展的第二大障碍
有多少程序员不经过学习就可以为天基超算平台开发软件？
有多少源代码不经过移植就可以在天基超算平台上跑起来？
智能手机 1亿行
宝马7系 2亿行
特斯拉S 4亿行
空客A380 10亿行
…
智能卫星 ？行

## Slide 11: 过去以硬件加固为主
AI.厚度（cm） | 辐射剂量 rad
0.000 | 7.377E+06
0.500 | 1.802E+05
1.000 | 2.593E+04
1.500 | 1.183E+04
2.000 | 7.936E+03
2.500 | 6.177E+03
3.000 | 5.139E+03
序号 | 器件名称 | (Krad(Si))
1 | Flash存储器（K9XXG08UXA） | 50
2 | MOS(Loongson X-CPU) | 300
3 | SRAM型FPGA | 100
总剂量、单粒子闩锁、单粒子翻转、散热、震动、高低温循环、功耗…

## Slide 12: 将来以软件加固（容错）为主
2017年8月中旬，SpaceX的“猎鹰9号”火箭为NASA把一台超级计算机送往了国际空间站

## Slide 13: 万里长征的第一步：天智一号
工业级ARM/FPGA
工业级高速接插件
智能手机阵列
商用传感器阵列
成品电路板加固技术
18650电池组加固技术
Linux/Android/app
人工智能算法
以太网技术
TCP/IP协议
MySQL/SQLite数据库
计算集群技术
软件无线电技术
软件容错技术
软件升级技术
“天智一号”在轨演示验证试验
分离成像 自主请求式管控 抗量子计算攻击的密钥交换协议 目标检测 智能云判 显著性检测 目标特征信息提取 ……
2018年11月20日，中国第一颗软件定义卫星“天智一号”在酒泉卫星发射中心发射升空。到目前为止，在轨运行12个多月，运行状态良好。

## Slide 14: 分离成像App
分离视频

## Slide 16: 超算平台
计算节点
存储节点
计算节点
存储节点
计算节点
存储节点
计算节点
计算节点
计算节点
存储节点
…
存储节点
存储节点
存储节点
存储节点
计算节点
计算节点
存储节点
计算节点
计算节点
计算节点
…
高速交换网络
计算节点
存储节点
计算节点
存储节点
计算节点
存储节点
存储节点
存储节点
存储节点
存储节点
计算节点
计算节点
高速交换网络

## Slide 17: 天基超算平台：大气层之上的云计算
接口扩展板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
飞腾计算板
飞腾计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
姿态控制板
POE/TSN交换机
POE/TSN交换机
接口扩展板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
相机模组板
飞腾计算板
飞腾计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
软无计算板
姿态控制板

## Slide 18: 标准的、通用的、精制的计算节点：ARM+FPGA
GPPs
ASPs
FPGA
Co-processors
ASICs
可编程性
计算性能

## Slide 19: 可重构的、实时的交换网络：以太网/POE/TSN/TTE
A400M——航空全双工以太网（AFDX）
A380——时间触发以太网（TTE）
猎户座飞船——时间触发以太网（TTE）
奥迪A8——时间触发以太网（TTE）
CRH1/3/5——列车以太网（ETB）
舰船——多冗余以太网

## Slide 20: Sputnix：系统软件平台化
Operating Systems
(613)
2K 86-DOS A/UX Acados ACP (Airline Control Program) AdaOS ADMIRAL Adrenaline aerolitheOS Aimos AIOS AIX AIX/370 …
Linux Distributions
(663)
3Anoppix 64 Studio Absolute Linux AbulÉdu Adamantix ADIOS Adler Linux Admelix Admiral Linux AGNULA Alcolix Alinex aLinux AliXe …

## Slide 21: Sputnix=（Linux+k8s+docker+libs+rtdb+天智协议栈+fast++计算框架+…+Apps）
3冗余/Master Node
Worker Node1
Container1
POD1
Container2
Container…
Container1
POD2
Container2
Container…
Worker Node#
Container1
POD1
Container2
Container…
Container1
POD2
Container2
Container…
Worker Node…
Container1
POD1
Container2
Container…
Container1
POD2
Container2
Container…
Worker Node2
Container1
POD1
Container2
Container…
Container1
POD2
Container2
Container…
Pause
（根容器）
星敏感器
(java)
六根数计算星下点
（Python2.7）
TLE计算星下点
（Python3.6）
业务容器4
业务容器2
业务容器1
实时定轨
（C++）
业务容器3
Service1
Service…
Service2
Service3
Service#
多层次的安全防护和准入机制
多租户应用支撑
智能负载均衡
故障发现和自我修复
滚动升级和在线扩容

## Slide 22: 支持“App-Matrix”动态重构的星载分布式实时计算框架
动态可重构的
TSN以太网交换机
IP
FAST++计算框架
APP
APP
APP
APP
APP
IP
IP
IP
IP
CPU
FPGA
sensors
actuators
communicators
IP
FAST++计算框架
APP
APP
APP
APP
APP
IP
IP
IP
IP
CPU
FPGA
sensors
actuators
communicators

## Slide 23: 云化
软件生态
  每个节点都运行精简、容错、实时性增强后的Linux
  大量可复用的软件库
  K8S
  Docker
  多种执行环境
硬件加速
  动态可重构
  大量可复用的IP
RP1
RM
RP2
RM
RM
RM
Reconfigurable Module
RM Repository
Reconfigurable Partitions
Process Pipeline
Self-hosted:SSH/RDP/Web Server;gcc/make;glibc, OpenCV, …;C/C++/Java/Python
In-System-Programming;In-System-Developing;In-System-Debugging

## Slide 24: 以太网化/IP化
X on Ethernet
  IPMI
  UART
  CAN
  JTAG
  GPIO
  …
Power on Ethernet
  利用差分对上的共模信号提供工作电压
  单节点支持25W功耗
IEEE. 1588 PTP
  精准时间协议
  1us精度
GigE Vision
  控制协议GVCP
  数据协议GVSP
TSN——时间敏感网络

## Slide 25: 支撑智能控制类应用

## Slide 26: 支撑智能成像类应用
全景红外

## Slide 27: 智能成像系统
机器视觉（图像理解、目标识别…）
计算成像（图像重建、图像还原…）
自动控制（工作模式、工作参数…）
探测器阵列…
光学前端阵列...
电机阵列…

## Slide 28: 支撑智能通信类应用
GNSS1、GNSS2、GNSS海反、GNSS掩星、RDSS
S-上行nnMbps、下行nnMbps；X-上行nnMbps、下行nnMbps
Ku-上行nnMbps、下行nnMbps（天智卫星——高轨卫星——地面为下行）
RFID（+无源温度传感器）

## Slide 29
面向天地一体化网络的开放的“天智协议栈”
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 30: 终极目标：在一个通用的低轨卫星星座上虚拟出几百个专用的卫星星座
地面基础设施层：数传站…测控站…移动站…便携站…高精度原子钟……
空间基础设施层：GPS卫星星座…北斗卫星星座…通信卫星星座…
追星者
牧星人
互联网

## Slide 31: 标准、平台、生态
Wintel=Windows +Intel
Apple
AA= Android +ARM
OSI(58)
机器人
无人机
无人车
无人艇
卫星
专有云
…
延伸
细分

## Slide 32: 天智星云——应用生态
测控运控平台
软件开发平台
软件测试平台
卫星访问控制
开发者
牧星人
桌面卫星
虚拟卫星
追星者

## Slide 33: 构建可持续演进的开放平台：聚四海之气 借八方之力

## Slide 34: 软硬件解耦合+开放系统架构+开源软件生态
基于特种电池阵列的智能电源系统
可动态重构的POE/TSN交换机
基于国产处理器的计算节点阵列
特种电机阵列
射频前端与天线阵列
光学前端阵列
磁力矩器阵列
特种传感器阵列
Sputnix+航天应用商店

## Slide 35: 传统卫星智能卫星
智能卫星
智能控制
智能成像
智能运行
智能通信

## Slide 36
欢迎加入软件定义卫星技术联盟!
为智能卫星的发展贡献聪明才智！